Tychy 2015-08-30

| Inwestor: Gminna Spółka Komunalna Sp z o.o ul. Techników 25 41-403 Chełm Śl. | Wykonawca: |
| --- | --- |

Przedmiar robót Nr: 4/08/2015

Nazwa budowy: Wodociąg w ul. Skalna m. Chełm Śl.

Kod budowy:

Adres budowy: ul. Skalna, 41-403 Chełm Śl.

Obiekt: Przebudowa wodociągu - ul. Skalna

Rodzaj robót: Budowlano-montażowe

CPV: 45231100-6

Data oprac.: 2015-08-30

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNNR 4, KNNR 6, KNR 2-19, KNNR 1, Wacetob 2-18, KNR 2-31, AW, KNR 2-18W, KNR 4-04, KNR 2-01

| Sporządził: Jacek Kutniowski 498/92 ul. Kubicy 27/54 43-100 Tychy | Sprawdził: |
| --- | --- |

Książka przedmiarów/obmiarów

| 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dróg |
| --- |
| 1 | KNR 2-31 0805-03-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | 408,00 m2 |
| 1. | 204*2 |  |  |  | 408,00 |
| 2 | 0601-0106-02-302 Cięcie mech. asfaltu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 krotność= 1,00 | 10,00 mb |
| 3 | KNNR 6 0802-041-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 krotność= 1,00 | 16,00 m2 |
| 1. | 4*4 |  |  |  | 16,00 |
| 4 | KNNR 6 0801-020-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 krotność= 1,00 | 16,00 m2 |
| 5 | KNR 4-04 1103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 krotność= 1,00 | 45,28 m3 |
| 1. | Grubość asfaltu i podbudowy 20+8 cm |  |  |  |  |
| 2. | 16*0,2+16*0,08+204*2*0,1 |  |  |  | 45,28 |
| 6 | KNR 4-04 1103-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 krotność= 1,00 | 316,96 m3 |
| 1. | Odwóz zgodnie z założeniami na odl. 8 km |  |  |  |  |
| 2. | (8-1)*45,28 |  |  |  | 316,96 |
| 7 | AW-034 Utylizacja odpadów Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 krotność= 1,00 | 72,45 t |
| 1. | 45,28*1,6 |  |  |  | 72,45 |
| 2. Roboty ziemne |
| 8 | KNNR 1 0301-030-060 Wykopy w gruncie kategorii IV,z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 29,15 m3 |
| 1. | 97,15*0,3 |  |  |  | 29,15 |
| 9 | KNNR 1 0301-020-060 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 22,20 m3 |
| 1. | 74,0*0,3 |  |  |  | 22,20 |
| 10 | KNNR 1 0301-010-060 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 12,09 m3 |
| 1. | 40,29*0,3 |  |  |  | 12,09 |
| 11 | KNNR 1 0201-06-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 148,01 m3 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | (40,29+74+97,15)*0,7 |  |  |  | 148,01 |
| 12 | KNNR 1 0208-020-060 Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.-5t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 1 480,08 m3 |
| 1. | Odwóz zgodnie z założeniami na odl. 8 km |  |  |  |  |
| 2. | (8-1)*(40,29+74+97,15) |  |  |  | 1 480,08 |
| 13 | KNNR 1 0307-040-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 76,64 m3 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | (246,84+8,64)*0,3 |  |  |  | 76,64 |
| 14 | KNNR 1 0209-070-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 6,05 m3 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | 8,64*0,7 |  |  |  | 6,05 |
| 15 | KNNR 1 0209-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 172,79 m3 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | 246,84*0,7 |  |  |  | 172,79 |
| 16 | KNNR 1 0307-03-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 93,70 m3 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | 312,33*0,3 |  |  |  | 93,70 |
| 17 | KNNR 1 0209-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 218,63 m3 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | 312,33*0,7 |  |  |  | 218,63 |
| 18 | KNNR 1 0313-01-050 Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 0,50 | 680,94 m2 |
| 19 | KNNR 1 0318-03-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 167,75 m3 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | (312,33+246,84)*0,3 |  |  |  | 167,75 |
| 20 | KNNR 1 0318-040-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii IV Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 2,59 m3 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | 8,64*0,3 |  |  |  | 2,59 |
| 21 | KNNR 1 0214-05-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 6,05 m3 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | (8,64)*0,7 |  |  |  | 6,05 |
| 22 | KNNR 1 0214-04-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 218,63 m3 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | 312,33*0,7 |  |  |  | 218,63 |
| 23 | KNNR 1 0415-010-040 Drenaż rurowy korytkowy z sączków ceramicznych o średnicy 50-100 mm,z obsypką w wykopie nawodnionym Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 30,40 m |
| 1. | Przyjęto odwadnianie zgodnie z założeniami dla 10 % sieci głównej |  |  |  |  |
| 2. | 304*0,1 |  |  |  | 30,40 |
| 24 | KNNR 1 0423-02-020 Studzienki połączeniowe drenażowe o średnicy nominalnej 600-800 mm,w dnie wykopu Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 25 | KNR 2-01 0605-01-149 Pompowanie oczyszczające. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | 15,00 r-g |
| 26 | KNNR 4 1411-04-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości do 30 cm - obsypka, podsypka i zasypka Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 krotność= 1,00 | 211,44 m3 |
| 3. Roboty montażowe |
| 27 | AW-090 Wcinka do istniejącej sieci krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 28 | AW-040 Przewiert sterowany krotność= 1,00 | 100,00 m |
| 29 | KNNR 4 1009-040-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110-90 mm krotność= 1,00 | 211,00 m |
| 1. | 304+7-100 |  |  |  | 211,00 |
| 30 | KNNR 4 1009-070-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury RC krotność= 1,00 | 100,00 m |
| 31 | KNNR 4 1009-010-040 Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40-50 mm krotność= 1,00 | 274,00 m |
| 32 | KNNR 4 1010-07010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | 69,33 złącze |
| 1. | 304/12+2*2+20*2 |  |  |  | 69,33 |
| 33 | KNNR 4 1010-01010-171 Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 50 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 | 54,00 złącze |
| 1. | 18*3 |  |  |  | 54,00 |
| 34 | Wacetob 2-18 0112-03-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 160-110mm na luźny kołnierz) - zamiennik - trójniki Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 | 21,00 szt |
| 1. | 1+2+18 |  |  |  | 21,00 |
| 35 | KNR 2-18W 0112-02-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110-140 mm na luźny kołnierz) - 90-110 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 | 10,00 szt |
| 1. | 2*2+3*2 |  |  |  | 10,00 |
| 36 | Wacetob 2-18 0112-01-020 Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej do 90 mm na luźny kołnierz) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 | 4,00 szt |
| 1. | 2*2 |  |  |  | 4,00 |
| 37 | KNNR 4 1119-010-090 Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 krotność= 1,00 | 2,00 kpl |
| 38 | KNNR 4 1112-040-090 Zasuwy typu "E" /z nasuwką/ kołnierzowe z obudową o średnicy do 200 mm, montowane na rurociągach z PVC i PE krotność= 1,00 | 2,00 kpl |
| 39 | KNNR 4 1112-020-090 Zasuwy typu "E" /z nasuwką/ kołnierzowe z obudową o średnicy do 100 mm, montowane na rurociągach z PVC i PE krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 40 | KNNR 4 1110-010-090 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową o średnicy do 100 mm montowane na rurociągach z PVC i PE - 50 mm krotność= 1,00 | 18,00 kpl |
| 41 | KNNR 4 1606-010-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 krotność= 1,00 | 1,00 próba |
| 42 | AW-090 Obsługa geodezyjna wraz z dokumentacją powykonawczą Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 43 | KNNR 4 1611-010-176 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 krotność= 1,00 | 2,00 200 m |
| 44 | KNNR 4 1612-010-176 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 krotność= 1,00 | 2,00 200 m |
| 45 | KNR 2-19 0306-0202-040 Rury ochronne /osłonowe/ z polipropylenu PP o średnicach nominalnych 63 mm (WACETOB-PZITB) krotność= 1,00 | 16,00 m |
| 4. Roboty odtworzeniowe dróg |
| 46 | KNR 2-31 0302-04-050 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | 408,00 m2 |
| 47 | KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 krotność= 1,00 | 16,00 m2 |
| 48 | KNNR 6 0112-040-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00 | 16,00 m2 |
| 49 | KNNR 6 0308-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 krotność= 1,00 | 16,00 m2 |
| 50 | KNNR 6 0309-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 krotność= 1,00 | 16,00 m2 |