2018-07-12

| Inwestor: Gminna Spółka Komunalna Sp z o.o ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śl. Nazwa budowy: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim Kod budowy: Adres budowy: ul. Skalna, 41-403 Chełm Śl. Obiekt: Przebudowa wodociągu - ul. Skalna Rodzaj robót: Budowlano-montażowe CPV: 45231100-6 Data oprac.: 2015-08-30 Sporządził: Jacek Kutniowski 498/92 ul. Sublańska 144a 43-100 Tychy Sprawdził: |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dróg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310805-03-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0805 1.Wyłamanie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie 2.Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiórki wraz z odrzuceniem na pobocze 3.Rozebranie podsypki cementowo - piaskowej z odrzuceniem gruzu i ułożeniem w stosy krotność= 1,00 | m2 | 408,00 |
| 1. | 204*2 |  |  |  | 408,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych 0601-0106-02-302 | Cięcie mech. asfaltu Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 krotność= 1,00 | mb | 10,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-041-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 krotność= 1,00 | m2 | 16,00 |
| 1. | 4*4 |  |  |  | 16,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60801-020-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 krotność= 1,00 | m2 | 16,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60801-020-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 krotność= 1,00 | m2 | 16,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 krotność= 1,00 | m3 | 45,28 |
| 1. | Grubość asfaltu i podbudowy 20+8 cm |  |  |  |  |
| 2. | 16*0,2+16*0,08+204*2*0,1 |  |  |  | 45,28 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-05-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 krotność= 1,00 | m3 | 316,96 |
| 1. | Odwóz zgodnie z założeniami na odl. 8 km |  |  |  |  |
| 2. | (8-1)*45,28 |  |  |  | 316,96 |
| 8 | wg ceny jednostkowej AW-034 | Utylizacja odpadów Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty drogowe- 45233140-2 - ST 01.03 i 06 krotność= 1,00 | t | 72,45 |
| 1. | 45,28*1,6 |  |  |  | 72,45 |

2. Roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10301-030-060 | Wykopy w gruncie kategorii IV,z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 29,15 |
| 1. | 97,15*0,3 |  |  |  | 29,15 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10301-020-060 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 1.Odspojenie gruntu 2.Załadunek urobku 3.Transport urobku i wyładunek Uwagi: 1.Nakłady na transport urobku na odległość ponad 1 km należy przyjmować według tablicy 0208 2.W nakładach podanych w lp.72 uwzględniono dwie przyczepy Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 22,20 |
| 1. | 74,0*0,3 |  |  |  | 22,20 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10301-010-060 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii I-II Charakterystyka Robót: Tablica: 0301 1.Odspojenie gruntu 2.Załadunek urobku 3.Transport urobku i wyładunek Uwagi: 1.Nakłady na transport urobku na odległość ponad 1 km należy przyjmować według tablicy 0208 2.W nakładach podanych w lp.72 uwzględniono dwie przyczepy Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 12,09 |
| 1. | 40,29*0,3 |  |  |  | 12,09 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10201-06-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 148,01 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | (40,29+74+97,15)*0,7 |  |  |  | 148,01 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.-5t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 1 480,08 |
| 1. | Odwóz zgodnie z założeniami na odl. 8 km |  |  |  |  |
| 2. | (8-1)*(40,29+74+97,15) |  |  |  | 1 480,08 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-040-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 40,60 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | (246,84+8,64)*0,3-36,04 |  |  |  | 40,60 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10209-070-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV Charakterystyka Robót: Tablica: 0209 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 29,99 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | 8,64*0,7-36,04 |  |  |  | 29,99 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10209-06-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 113,92 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | 246,84*0,7-58,87 |  |  |  | 113,92 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-03-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 57,66 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | 312,33*0,3-36,04 |  |  |  | 57,66 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10209-05-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 134,53 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | 312,33*0,7-84,1 |  |  |  | 134,53 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-01-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 0,50 | m2 | 409,97 |
| 1. | 680,94-270,97 |  |  |  | 409,97 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-03-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 106,48 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | (312,33+246,84)*0,3-61,27 |  |  |  | 106,48 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-040-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii IV Charakterystyka Robót: Tablica: 0318 1.Zasypywanie wykopu gruntem leżącym obok warstwami grubości 20 cm wraz z zagęszczeniem ręcznym Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 8,22 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | 8,64*0,3-10,81 |  |  |  | 8,22 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-05-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 78,05 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | (8,64)*0,7-84,1 |  |  |  | 78,05 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-04-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 134,53 |
| 1. | Zgodnie z tabelą A1 i A2 |  |  |  |  |
| 2. | 312,33*0,7-84,1 |  |  |  | 134,53 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10415-010-040 | Drenaż rurowy korytkowy z sączków ceramicznych o średnicy 50-100 mm,z obsypką w wykopie nawodnionym Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m | 30,40 |
| 1. | Przyjęto odwadnianie zgodnie z założeniami dla 10 % sieci głównej |  |  |  |  |
| 2. | 304*0,1 |  |  |  | 30,40 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10423-02-020 | Studzienki połączeniowe drenażowe o średnicy nominalnej 600-800 mm,w dnie wykopu Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010605-01-149 | Pompowanie oczyszczające. Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | r-g | 15,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-04-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości do 30 cm - obsypka, podsypka i zasypka Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 krotność= 1,00 | m3 | 211,44 |

3. Roboty montażowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | wg ceny jednostkowej AW-090 | Wcinka do istniejącej sieci krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 29 | wg ceny jednostkowej AW-040 | Przewiert sterowany krotność= 1,00 | m | 100,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-040-040 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110-90 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1009 1.Wyrównanie dna wykopu Dla kol.01-03: 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 3.Dopa sowanie końcówek z rur z ewentualnym przycięciem Dla kol.04-21: 2.Opusczenie rur do wykopu 3.Ułożenie rur w wykopie 4.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Uwaga: Nakłady na połączenia zgrzewane określa się na podstawie tablicy 1010 krotność= 1,00 | m | 211,00 |
| 1. | 304+7-100 |  |  |  | 211,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-070-040 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm - rury RC Charakterystyka Robót: Tablica: 1009 1.Wyrównanie dna wykopu Dla kol.01-03: 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 3.Dopa sowanie końcówek z rur z ewentualnym przycięciem Dla kol.04-21: 2.Opusczenie rur do wykopu 3.Ułożenie rur w wykopie 4.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Uwaga: Nakłady na połączenia zgrzewane określa się na podstawie tablicy 1010 krotność= 1,00 | m | 100,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-010-040 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40-50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1009 1.Wyrównanie dna wykopu Dla kol.01-03: 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 3.Dopa sowanie końcówek z rur z ewentualnym przycięciem Dla kol.04-21: 2.Opusczenie rur do wykopu 3.Ułożenie rur w wykopie 4.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Uwaga: Nakłady na połączenia zgrzewane określa się na podstawie tablicy 1010 krotność= 1,00 | m | 81,00 |
| 1. | 274-193 |  |  |  | 81,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-07010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Charakterystyka Robót: Tablica: 1010 1.Oczyszczenie powierzchni końców rur 2.Wykonanie połączenia krotność= 1,00 | złącze | 69,33 |
| 1. | 304/12+2*2+20*2 |  |  |  | 69,33 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-01010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 50 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) Charakterystyka Robót: Tablica: 1010 1.Oczyszczenie powierzchni końców rur 2.Wykonanie połączenia Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 | złącze | 54,00 |
| 1. | 18*3 |  |  |  | 54,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180112-03-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 160-110mm na luźny kołnierz) - zamiennik - trójniki Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 | szt | 21,00 |
| 1. | 1+2+18 |  |  |  | 21,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0112-02-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 110-140 mm na luźny kołnierz) - 90-110 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0112 1.Ręczne lub mechaniczne opuszczenie kształtki do wykopu 2.Ustawienie kształtki 3.Założenie uszczelki i skręcenie połączenia śrubami Uwaga: Połączenie zgrzewane wyceniać wg tab licy 0110 Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 1. | 2*2+3*2 |  |  |  | 10,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-180112-01-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej do 90 mm na luźny kołnierz) Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Kładzenie ruroć. -45231110-9 - ST03.00 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 1. | 2*2 |  |  |  | 4,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41119-010-090 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41112-040-090 | Zasuwy typu "E" /z nasuwką/ kołnierzowe z obudową o średnicy do 200 mm, montowane na rurociągach z PVC i PE Charakterystyka Robót: Tablica: 1112 1.Opuszczenie zasuwy i kształtek na dno wykopu 2.Ustawienie zasuwy i kształtek w przewodzie 3.Wykonanie dołków montażowych 4.Połączenie zasuwy i kształtek na wcisk i złącznie kołnierzy 5.Podbicie zasuwy i kształtek ziemią 6.Montaż obudowy i skrzynki ulicznej krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41112-020-090 | Zasuwy typu "E" /z nasuwką/ kołnierzowe z obudową o średnicy do 100 mm, montowane na rurociągach z PVC i PE Charakterystyka Robót: Tablica: 1112 1.Opuszczenie zasuwy i kształtek na dno wykopu 2.Ustawienie zasuwy i kształtek w przewodzie 3.Wykonanie dołków montażowych 4.Połączenie zasuwy i kształtek na wcisk i złącznie kołnierzy 5.Podbicie zasuwy i kształtek ziemią 6.Montaż obudowy i skrzynki ulicznej krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41110-010-090 | Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową o średnicy do 100 mm montowane na rurociągach z PVC i PE - 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1110 1.Opuszcze nie zasuwy i kształtek na dno wykopu 2.Ustawienie zasuwy i kształtek w przewodzie 3.Wykonanie dołków montażowych 4.Połączenie na wcisk 5.Podbicie zasuw i kształtek ziemią 6.Montaż obudowy i skrzynki ulicznej krotność= 1,00 | kpl | 18,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41606-010-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1606 1.Opuszczenie materiałów na dno wykopu 2.Wykonanie oporów i rozpać 3.Zaślepienie końcówek badanego odcinka 4.Napełnienie przewodów wodą z istniejącego wodociągu 5.Zamontowanie pompy 6.Uzyskanie wymaganego ciśnienia 7.Kontrola złączy 8.Demontaż pompy, oporów i rozparć 9.Odwodnienie grawitacyjne przewodu po próbie Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 krotność= 1,00 | próba | 1,00 |
| 43 | wg ceny jednostkowej AW-090 | Obsługa geodezyjna wraz z dokumentacją powykonawczą Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41611-010-176 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1611 1.Opuszczenie materiałów na dno wykopu 2.Zamontowanie przewodów doprowadzających i odprowadzających wodę 3.Przygotowanie mieszanki dezynfekcyjnej 4.Napełnienie przewodu 5.Płukanie przewodu - spust wody graw itacyjnej 6.Pobieranie próbek 7.Demontaż przewodów doprowadzających i odprowadzających wodę Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 krotność= 1,00 | 200 m | 2,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1612 1.Napełnienie rurociągu wodą z istniejącej sieci 2.Płukanie jednokrotne 3.Kontrola napełnienia i spustu Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 krotność= 1,00 | 200 m | 2,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190306-0202-040 | Rury ochronne /osłonowe/ z polipropylenu PP o średnicach nominalnych 63 mm (WACETOB-PZITB) Charakterystyka Robót: Tablica: 0306 1.Dostarczenie rur 2.Opuszczenie scalonego odcinka rur do wykopu 3.Przymocowanie konstrukcji wsporczej do gazociągu 4.Przeciąganie gazociągu przez rurę ochronną (osłonową) 5.Uszczelnienie końcy rury ochronnej krotność= 1,00 | m | 16,00 |

4. Roboty ziemne i montazowe - przyłącza - koszty niekwalifikowane

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-040-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 36,04 |
| 1. | Zgodnie z tabelą B1 i B2 |  |  |  |  |
| 2. | 36,04 |  |  |  | 36,04 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10209-070-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV Charakterystyka Robót: Tablica: 0209 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 36,04 |
| 1. | Zgodnie z tabelą B1 i B2 |  |  |  |  |
| 2. | 36,04 |  |  |  | 36,04 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10209-06-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 58,87 |
| 1. | Zgodnie z tabelą B1 i B2 |  |  |  |  |
| 2. | 58,87 |  |  |  | 58,87 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-03-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 36,04 |
| 1. | Zgodnie z tabelą B1 i B2 |  |  |  |  |
| 2. | 36,04 |  |  |  | 36,04 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10209-05-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 84,10 |
| 1. | Zgodnie z tabelą B1 i B2 |  |  |  |  |
| 2. | 84,1 |  |  |  | 84,10 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-01-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 0,50 | m2 | 270,97 |
| 1. | 270,97 |  |  |  | 270,97 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-03-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-III Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 61,27 |
| 1. | Zgodnie z tabelą B1 i B2 |  |  |  |  |
| 2. | 61,27 |  |  |  | 61,27 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-01-050 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV Grupa kosztów: Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 0,50 | m2 | 1 038,96 |
| 1. | 1578,1-539,14 |  |  |  | 1 038,96 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-040-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii IV Charakterystyka Robót: Tablica: 0318 1.Zasypywanie wykopu gruntem leżącym obok warstwami grubości 20 cm wraz z zagęszczeniem ręcznym Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 10,81 |
| 1. | Zgodnie z tabelą B1 i B2 |  |  |  |  |
| 2. | 10,81 |  |  |  | 10,81 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-05-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 84,10 |
| 1. | Zgodnie z tabelą B1 i B2 |  |  |  |  |
| 2. | 84,1 |  |  |  | 84,10 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-04-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.I-II Grupa kosztów: Zagospodarowanie terenu i obiektów pomocniczych Czynność robót: Roboty ziemne-45111200-0 - ST02.01-02 krotność= 1,00 | m3 | 84,10 |
| 1. | Zgodnie z tabelą B1 i B2 |  |  |  |  |
| 2. | 84,1 |  |  |  | 84,10 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-010-040 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40-50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 1009 1.Wyrównanie dna wykopu Dla kol.01-03: 2.Ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu 3.Dopa sowanie końcówek z rur z ewentualnym przycięciem Dla kol.04-21: 2.Opusczenie rur do wykopu 3.Ułożenie rur w wykopie 4.Dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem Uwaga: Nakłady na połączenia zgrzewane określa się na podstawie tablicy 1010 krotność= 1,00 | m | 193,00 |
| 1. | 193 |  |  |  | 193,00 |