Jan Szczepanek

UPRAWNIENIA    BUDOWLANE   DO   PROJEKTOWANIA   I   KIEROWANIA   ROBOTAMI   INSTALACYJNO   -   INŻYNIERYJNYMI

W   ZAKRESIE   WEWN .   I   ZEWN .   SIECI   WOD .   –   KAN .,   GAZOWYCH   i   CIEPLNYCH    NR   299 / 81   I   NR  72  /  94

„ INFORMACJA ” dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI : „BUDOWA ( modernizacja ) SIECI WODOCIĄGOWEJ

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  - UL. SKALNA W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

na  odcinku  od  ul. Chełmskiej do budynku nr14 ”

MIEJSCOWOŚĆ :		  CHEŁM ŚLĄSKI

INWESTOR :                  GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA sp. z o.o.

ulica Techników 25 , 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI

BRANŻA :     s a n i t a r n a

O P R A C O W A Ł :

JAN SZCZEPANEK

ul. Flamingów 26

43 – 100 TYCHY

Tychy, czerwiec 2015 rok

ADRES : 43–100 TYCHY   ul. Flamingów 26  ( woj. śląskie )  , tel. kom.   609 041 599  , e-mail jaaster @ interia.pl ,                            KONTO : BSK Oddział TYCHY nr  55 1050 1399 1000 0010 0065 8078 , NIP: 646–112–48-26

2. SPIS TREŚCI

- Strona tytułowa

- Spis treści

- Opis techniczny

3. OPIS TECHNICZNY

I. Opis techniczny do „Informacji” dotyczącej „B I O Z”

- Zakres robót

- Kolejność realizacji elementów zadania inwestycyjnego

- Istniejąca zabudowa

- Elementy zagospodarowania w czasie wykonywania prac

- Zagrożenia występujące w czasie wykonywania prac

- Instruktaż dotyczący przepisów BHP i p. poz.

- Dokumentacja budowy

II. BHP przy pracach ziemnych z zastosowaniem sprzętu zmechanizowanego

- Przepisy ogólne

- Przepisy szczegółowe

I. OPIS TECHNICZNY

do „ Informacji ” dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia .

Zadanie inwestycyjne : „BUDOWA ( modernizacja ) SIECI WODOCIĄGOWEJ

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  - UL. SKALNA W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

na  odcinku  od ul. Chełmskiej do budynku nr14 ”

1. Zakres robót obejmuje

a). roboty wodociągowe :

  - wykonanie  budowy sieci wodociągowej wraz przyłączami ,

  - w tym: wszystkie rurociągi  w systemie ciśnieniowym

oraz zabudowa  armatury sterującej z hydrantami p.poż.

-      wykonanie połączenia z istniejącą siecią wodociągową Inwestora ,

-      wykonanie przekroczenia dróg asfaltowych i gruntowych , jako obiekty  podziemne ,

b). naprawa nawierzchni terenu po wykopach związanych z wykonaniem robót wodociągowych ,

c). roboty geodezyjne:

- pomiar wytyczeniowy ,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla przedmiotu zamówienia .

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków  realizowana będzie na  terenie oddziaływania eksploatacji górniczej . Do budowy sieci wodociągowej zastosowano rury z tworzyw sztucznych typ  PE HD   Ø 40 x 3,7mm - 110 x 10,0 mm  , które układane zostaną w obsypce piaskowej

Na trasie  budowanej sieci wodociągowej  przewidziano montaż  armatury sterującej oraz hydrantów p.poż. nadziemnych . Roboty prowadzone będą dwoma metodami ; główna sieć realizowana będzie przewiertem sterowanym , natomiast przyłącza do budynków wykopem otwartym .

Wcinki przyłączy wodociągowych do budowanego rurociągu głównego wykonywane będą metodą wykopu otwartego .

2. Kolejność realizacji elementów zadania inwestycyjnego:

  - budowa poszczególnych odcinków sieci wodociągowej zgodnie z harmonogramem określonym przez Inwestora tj,

-   zabudowa odcinków  sieci wodociągowej  pod drogą

  - zabudowa armatury na sieci zgodnie z postępem robót ,

-   wcinki przyłączy wodociągowych do rurociągu głównego

-   odtworzenie nawierzchni dróg

-   odtworzenie nawierzchni poszczególnych posesji

3. Istniejąca zabudowa

Wzdłuż ulicy Skalnej oraz przyległych działek prywatnych posesji do tej ulicy , na których projektowana jest  budowa wodociągu ( pas terenu objętego realizacją sieci wodociągowej ) , teren jest zabudowany o charakterze gęstej zabudowy mieszkaniowej   ;  od ul. Chełmskiej do budynku nr14 w Chełmie Śląskim    .

4. Elementy zagospodarowania terenu

Na terenie pasa realizacji wodociągu , na którym zaprojektowano  budowę sieci wodociągowej  oraz działkach przyległych do tego pasa znajduje się n/w uzbrojenie :

  - sieć gazowa śr / prężna

  - kanalizacja sanitarna grawitacyjno - podciśnieniowa

  - istniejąca śladowa kanalizacja deszczowa ,

-    kable telefoniczne oraz sieć nasłupowa ,

-    kable energetyczne oraz sieć nasłupowa .

Powyższe elementy zagospodarowania nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi , ponieważ lokalizacja projektowanego wodociągu  , jak również niezbędnego jego uzbrojenia , zostały zaprojektowane (  budowa wodociągu w obrębie istniejącego wodociągu ) z uwzględnieniem wymagań technicznych wynikających z opinii dotyczących zastosowania właściwych technologii wykonawstwa , użycia stosownych materiałów i zachowania odpowiednich normatywnych odległości .

5. Zagrożenia występujące w czasie wykonywania prac

Przy wykonywaniu prac związanych z realizacją inwestycji będą wykonane prace ziemne               o głębokości 1,20 ÷ 2,00 m przy użyciu zmechanizowanego sprzętu . Prace ziemne wykonane będą          w pasach drogowych; droga asfaltowa i droga z kostki brukowej , sąsiedztwie dróg bocznych nieutwardzonych i przejść dla pieszych , jak również na terenie posesji prywatnych właścicieli .                    W związku z tym wykopy należy oznakować taśmą , a w miejscach szczególnie niebezpiecznych ,                   tj. miejsca w których wykopy przecinają przejścia dla pieszych , wejścia na posesje itp., należy wyposażyć w kładki z barierkami oraz oświetlić je ( przy braku oświetlenia ) w porze nocnej , oraz rozmieścić tablice ostrzegawcze o prowadzonych pacach z bezpośrednich pracach ziemnych                           i głębokich wykopach . W miejscach   gdzie prowadzone będą prace ziemne bezpośrednio w drodze              i sąsiedztwie dróg lokalnych ( bocznych ulic ) należy oznakować tablicami ostrzegawczymi zgodnie              z przepisami „Prawo o ruchu drogowym” , a w porze nocnej miejsce te oświetlić .

6. Instruktaż dotyczący przepisów BHP i p. poż.

Kierownik budowy będzie udzielał każdej brygadzie roboczej , czy też osobie zatrudnionej przez Inwestora , przed przystąpieniem do wykonawstwa  poszczególnych robót branżowych , instruktażu dotyczącego przestrzegania zasad i i przepisów BHP i p. poż., jak również konieczność stosowania przy nich środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń .

Zaznacza się , iż wykonawstwo robót specjalistycznych , mogących stwarzać zagrożenie , realizowane będzie przez pracowników  ( firmy )  posiadających stosowne uprawnienia .

Powyższe zdarzenia odnotowane zostaną w Dzienniku Budowy obiektu .

7. Dokumentacja budowy

Dziennik Budowy obiektu oraz pozostałe wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy , przechowywane będą         w prowizorycznym budynku socjalno – magazynowym budowy , zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .

II. BHP PRZY PRACACH ZIEMNYCH Z ZASTOSOWANIEM SPRZĘTU ZMECHANIZOWANEGO

1. P R Z E P I S Y   O G Ó L N E

§ 1.

Obsługa samojezdnych maszyn do robót ziemnych powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i stosowne przeszkolenie wymagane przy obsłudze tych maszyn.

§ 2.

Sprzęt do robót ziemnych powinien być wyposażony w:

- osłony zespołów i części ruchomych mogących stwarzać zagrożenie dla osób obsługujących ten sprzęt,

- narzędzia niezbędne do bezpiecznej jego obsługi

§ 3.

1. Kontrola stanu technicznego, regulowanie i wykonywanie doraźnych napraw i prac konserwacyjnych oraz czyszczenie części lub zespołów roboczych sprzętu dopuszczalne są po uprzednim unieruchomieniu silnika i wyłączeniu wszystkich napędzanych zespołów tego sprzętu.

- Dopuszczalne jest regulowanie napędzanych hydraulicznie zespołów roboczych podczas ich pracy, jeżeli instrukcja obsługi to przewiduje.

3. Podczas każdej przerwy w pracy sprzętu napęd powinien być wyłączony.

§ 4.

Niedopuszczalne jest:

- obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizujących wymaganych odrębnymi przepisami

- dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych w ruchu

- odłuszczenie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyną etylizowaną lub innymi rozpuszczalnikami, których pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny gazów palnych lub wybuchowych.

§ 5.

Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa się na terenie rozpoznanym pod względem warunków geologicznych i ekologicznych.

§ 6.

- Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności:

  - w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,

  - w pobliżu budynków i budowli,

  - w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

  - w wykopach szerokoprzestrzennych,

  - na terenie bagiennym lub w wodzie,

  - na pochyłościach lub stokach

- zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno – ruchowej, instrukcjach obsługi oraz stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa    i higieny pracy.

- Podczas współpracy maszyn roboczych z :

  - dodatkowym sprzętem przeznaczonym do robót ziemnych, budowlanych  i drogowych

  - liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa

-  stosuje się zasady bezpieczeństwa higieny pracy określone w instrukcjach obsługi tych urządzeń lub  linii technologicznych.

§ 7.

1. Teren robót prowadzonych przy użyciu wielozadaniowych agregatów do napraw nawierzchni drogi ogradza się w sposób uniemożliwiający wejście na ten teren osób niezatrudnionych oraz oznakowuje się zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W zależności od rodzaju i zakresu, roboty w pasie drogowym prowadzi się przy:

a) zamknięciu ruchu na drodze lub

b) wyłączeniu z ruchu drogowego części jezdni, pasa jezdni albo jego części lub

c) ograniczonej prędkości pojazdów poruszających się na remontowanym odcinku jezdni,               w przypadku gdy roboty prowadzone są na poboczu drogi, w rowie lub na przydrożnych skarpach.

3. W warunkach ograniczonej widoczności miejsce pracy maszyn roboczych oświetla się.

§ 8.

W czasie przerwy w pracy oraz po zakończeniu pracy maszyn robocze zabezpiecza się przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione lub niezatrudnione przy tych pracach.

§ 9.

Podczas załadunku maszyn roboczych, transportu na wyznaczone miejsce robót oraz wyładunku, przestrzega się następujących wymagań:

1). załadunek na środki transportu drogowego lub kolejowego przeprowadza się z sposób zmechanizowany z rampy czołowej, zgodnie z instrukcją załadunku i transportu poszczególnych maszyn ,

2). w przypadku załadunku ciężkich maszyn roboczych na przyczepy niskopodwoziowe przy użyciu wciągarek mechanicznych, zatrudnione przy tej czynności osoby nie mogą znajdować się              w pobliżu naciągniętej liny lub osi jej przedłużenia oraz za wciąganą maszyną ,

3). operatorzy i inne osoby wyznaczone do konwojowania maszyn roboczych transportem kolejowym lub drogowym podlegają uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa transportu maszyn roboczych tymi środkami lokomocji .

2. P R Z E P I S Y  S Z C Z E G Ó Ł O W E

§ 1.

- Przed rozpoczęciem robót osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach bezpieczeństwa wykonywania pracy stosowanych sygnałach.

- Czynności zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej są wykonywane  w zespole co najmniej dwuosobowym.

- Niedopuszczalne jest podczas robót ziemnych:

1). wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawędź klina odłamu,

2). Używania maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu.

§ 2.

1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie uzbrojonym w instalację wodociągową kanalizacyjną, elektryczną, gazową lub centralnego ogrzewania ustala się z jedno  zarządzającymi tymi instalacjami odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych na tym terenie.

2.  Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji , o których mowa w pkt. 1, niezwłocznie przerywa się prace i ustala się z właściwą jednostkę zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót.

3.  Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne  do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne.

§ 3.

1. Przewód elektryczny lub hydrauliczny łączący maszynę roboczą z siecią zasilającą zabezpiecza się przed uszkodzeniem.

2.  Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi:

1). Miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami,

2). Mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone z dokumentacji techniczno – ruchowej i w instrukcji obsługi.

§ 4.

1. Podczas wykonywania robót ziemnych i przemieszczania maszyn roboczych na pochyłościach                 i stokach zachowuje się wymagania określone w dokumentacji techniczno – ruchowej maszyny .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2.   Nie dopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:

1).  tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,

2). włączenie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem,

3).  przebywania osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej,

4). przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony w jej dokumentacji techniczno – ruchowej.

5). wykonywanie tych robót pod czynnymi na powierzchniowymi  liniami energetycznymi                      w odległości mniejszej niż to określają odrębne przepisy,

6).  przebywania osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjne wzmocniona.

3.  Wyładowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robót ziemnych może nastąpić nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysokości nie większej niż:

a). 0,5 m przy ładowaniu materiałów sypkich,

b). 0,25 m przy ładowaniu materiałów kamiennych i zbrylonych.

§ 5.

- Podczas wykonywania wykopów wąsko przestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu.

- Niedopuszczalne jest w miejsce wykonywania wykopu:

1). prowadzenie jednocześnie innych robót,

2). przebywanie osób niezatrudnionych.

§ 6.

1.  Podczas wykonywania robót ziemnych na terenie bagnistym, podmokłym lub w wodzie maszynę robocza umieszcza się na podkładach stabilnych i trwale połączonych ze sobą.

2.   Podczas wbijania pali na terenie, o którym mowa w pkt . 1., operator maszyn roboczych wyposaża się w środki ochrony indywidualnej chroniące przed utonięciem , a na pomostach umieszcza się koła ratunkowe z linką.

3.   Podczas wbijania pali sprawdza się:

1). czy zachowane zostały dopuszczalne parametry obciążenia pomostu określone                      w dokumentacji techniczno – ruchowej maszyny roboczej,

2). równomierność obciążenia pomostu roboczego,

3). stan podmycia jarzm podtrzymujących pomosty robocze,

4). stan techniczny pomostu roboczego po opadach i wyładowaniach atmosferycznych

§ 7.

1.   Ręczne narzędzia udarowe nie mogą posiadać rękojeści krótszej niż 0,15 m oraz ostrych krawędzi, pęknięć lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania używając rękawic antywibracyjnych.

2. Ręczne narzędzia, w szczególności kliny, przecinaki  lub przebijaki, wyposaża  się  w uchwyty, jeżeli ich nie posiadają.

§ 8.

Podcinanie lub wycinanie drzew rosnących w pobliżu na powierzchniowych linii energetycznych, wiatrołomów, drzew spróchniałych, rosnących na stromych skarpach

i na terenie zabudowanym wykonuje się pod nadzorem i przy co najmniej dwóch pracowników.

§ 9.

1. Zgarnianie gruntu na pochyłościach lub stokach przy użyciu maszyn roboczych ,w szczególności zgarniarek, wykonuje się zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji techniczno – ruchowej tych maszyn.

2. Nie dopuszczalne jest:

1). przewożenie osób w skrzyniach ładunkowych zgarniarek,

2).opuszczanie skrzyni podczas jazdy poniżej parametrów określonych przez producenta zgarniarki.